Du kan lappa sprickan med Terhi FIX. Borra först hål i båda ändorna av sprickan

för att inte sprickan skall växa vidare. Öppna sprickan med t.ex. kniv så att

det blir ca 1 cm mellanrum. Därefter fyll sprickan och borrhålen med Terhi FIX.

Lägg även Terhi FIX på båda sidorna av sprickan (ca 3 cm vardera sidan). Placera

en glasfibermatta in i Terhi FIX ämnet för att stärka reparationsstället.

Lägg ännu ett lager Terhi FIX på glasfibermattan.

Låt ämnet torka i 24 timmar, varefter ni kan slipa den jämn.

OBS! Reparationsstället skall vara torrt och temperaturen skall vara över +15

grader under hela tiden, även under torkningstiden.

Det är bra att måla på Terhi FIX, då får man bättre skydd på reparationsstället.